Опросный лист заказа насосного оборудования

Заказчик__ОАО «СНХЗ» цех Ж-7-7а-7б    _______________________________________________________

Количество __1_ шт. (без электродвигателя)	 Аналог _____насос 1Д-630-90а__________________________

Годовая (перспективная) потребность _____________________________1__________________________шт.

| № | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ |
| 1.1 | Подача | м3/ч | 550 |
| 1.2 | Напор | м | 74 |
| 1.3 | Давление на входе / выходе (не более) | кгс/см2 | 2,6/6 |
| 1.4 | Кавитационный запас ( не более) | м | 5,0 |
| 1.5 | Для полупогружных (погружных) насосов: |  | - |
| 1.5.1 | Глубина погружения (расстояние от поверхности жидкости до всасывающего патрубка) | м | - |
| 2 | ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА |
| 2.1 | Наименование перекачиваемой среды | Рассол NaCl2 |
| 2.2 | Содержание твердых частиц: |
| 2.2.1 | Объемная концентрация | % | - |
| 2.2.2 | Размеры частиц (абразивных/неабразивных) | мм | - |
| 2.3 | Рабочая температура ,tp | 0С | 20 ÷ минус 15 |
| 2.4 | Вязкость (динамическая) | кг х сек/м2 | 1,9х10-4 ÷3,6х10-4 |
| 2.5 | Плотность при tp | кг/м3 | - |
| 3 | МАТЕРИАЛЫ СТОЙКИЕ В ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ СРЕДЕ |
|  | - СТАЛЬ 20Х13Л, 12Х18Н9Т, 35Л или другие - оловянистая бронза - СЧ20 - резина ИРП 1225, ИРП 1314 |
| 4 | УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА |
| 4.1 | Сальниковое одинарное/двойное (С/СД) |  | одинарное (С) |
| 4.2 | Торцовое одинарное/двойное (5/55) |  | - |
| 5 | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УСТАНОВКИ) |
| 5.1 | Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69 |  | УХЛ |
| 5.2 | Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ |  | В-1б |
| 5.3 | Необходимость подвода охлаждающей/обогревающей среды | да/нет | нет |
| 6 | ПРИВОД |
| 6.1 | Напряжение, количество фаз |  | - |
| 6.2 | Частота сети |  | - |
| 7 | ПРИЛОЖЕНИЕ: схема установки, другие требования |

Опросный лист заполнил (Ф.И.О., должность, дата)__механик цеха Ж-7-7а-7б  Назиров И.Р. 2.04.2018г.____________

_____________________________________________________________________________________________________

Адрес:__г.Стерлитамак, ул. Техническая 14, ОАО «СНХЗ»                                                                                                 __

Тел.__8-3473-29-45-64___ факс___________________________ E-mail _nazirov.ir@snhz.ru____

*К рассмотрению принимаются опросные листы с полностью заполненными строками